## Slide 1
Monitoreo Comunitario del Agua
Taller de capacitación
19 de febrero, 2026
Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.

## Slide 2
Dinámica del taller de capacitación
Día 2
Día 3
16/02/26
  Bases del MCA.
  ¿Qué elementos vamos a evaluar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?
9:00- 4:35 h
17/02/26
  Parámetros biológicos: análisis bacteriológico y macroinvertebrados acuáticos como indicadores.
18/02/26
  Parámetros físico-químicos.
19/02/26
  Cómo estimar la cantidad de agua que presenta un río.
  Parámetros paisajísticos.
  Recomendaciones para salir a campo.
Día 3
21/02/26
  Práctica de campo.
Día 3
Por definir
  Cálculo de la Calidad Ecológica.
  Plataforma para el monitoreo de ecosistemas acuáticos.

## Slide 3
Cálculo del caudal de un río
9:00- 4:35 h
Cantidad de agua que fluye cada segundo en un río.
Paso 1. Medir el ancho del río (anotar el valor en metros)
Nota: 1 metro es igual a 100 cm

## Slide 4
Cálculo del caudal de un río
9:00- 4:35 h
Nota: 1 metro es igual a 100 cm
Paso 2. Dividir el ancho total del río entre 5 para obtener el ancho de cada sección (5 secciones)
Paso 3. Medir la profundidad en cada una de las 5 secciones (incluyendo las orilla).

## Slide 5
Cálculo del caudal de un río
9:00- 4:35 h
Registrar la distancia que recorrerá el flotador en metros.
Registrar el tiempo que tarda el objeto en recorrer del punto aguas arriba al punto aguas abajo.
Repetimos el ejercicio de soltar y atrapar el objeto 7 veces, pero vamos a eliminar el valor más alto y el más bajo y anotaremos en el formato de campo los 5 valores restantes.
1. El agua fluye libremente y sin turbulencia
Paso 4. Medir la velocidad del agua

## Slide 6
Formato de campo
9:00- 4:35 h
0.5
0.4
0.4
0.9
0.8
1.2
1.6
0.4
0.4
0.4
1.2
0.8
0.7
100 centímetros= 1 metro
*Dividir entre 100 el valor de centímetros para registrar el dato en metros.
2
0.4
0.5
2

## Slide 7
Formato de campo
Caudal de un río
7.6
3
7.8
7.2
9.8
7.4
8.2
4.2

## Slide 8
Cálculo del caudal de un río
Área de cada sección= (profundidad 1+profundidad 2) x ancho
2
Área total= el total de la suma de cada sección
Velocidad del agua= distancia recorrida
tiempo promedio
Caudal= Área total x velocidad del agua
Área de la sección 1= (0.5+0.9) x 0.4
2
Área de la sección 2= (0.9+1.2) x 0.4
2

## Slide 9
Cálculo del caudal de un río
Área de cada sección= (profundidad 1+profundidad 2) x ancho
2
Área total= el total de la suma de cada sección
Velocidad del agua= distancia recorrida
tiempo promedio
Caudal= Área total x velocidad del agua
Área de la sección 1= (0.5+0.9) x 0.4
2
Área de la sección 2= (0.9+1.2) x 0.4
2
0.280 m²
0.420 m²
1.640 m²
7.64
3
=
0.393 m/s
0.393 m/s
1.640 m²
0.644