## Slide 1
Monitoreo Comunitario del Agua
Taller de capacitación
19 de febrero, 2026
Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.

## Slide 2
Dinámica del taller de capacitación
Día 2
Día 3
16/02/26
  Bases del MCA.
  ¿Qué elementos vamos a evaluar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?
9:00- 4:35 h
17/02/26
  Parámetros biológicos: análisis bacteriológico y macroinvertebrados acuáticos como indicadores.
18/02/26
  Parámetros físico-químicos.
19/02/26
  Cómo estimar la cantidad de agua que presenta un río.
  Parámetros paisajísticos.
Día 3
21/02/26
  Práctica de campo.
Día 3
Por definir
  Cálculo de la Calidad Ecológica.
  Plataforma para el monitoreo de ecosistemas acuáticos.

## Slide 3: Parámetros Paisajísticos
Elementos que configuran el aspecto visual de un lugar: el relieve, el agua, la vegetación, las construcciones, etc.
Estos elementos mantienen los procesos funcionando en los ecosistemas.
Se busca evaluar el estado de conservación o de naturalidad del canal por donde escurre el agua o de la vegetación terrestre que comunica al mundo acuático y terrestre.

## Slide 4
Partes del paisaje

## Slide 5: 1. Calidad hidromorfológica
¿Hidromorfología?
Describe la forma y dinámica natural de un cuerpo de agua: cómo es su cauce u orilla, cómo fluye el agua y cómo se conecta con su entorno.

## Slide 6
Conservar una buena calidad hidromorfológica:
Mantiene hábitats diversos y funcionales
Favorece la autorregulación del ecosistema (mejor depuración natural del agua)
Reduce la vulnerabilidad a:
  Erosión
  Inundaciones
  Pérdida de biodiversidad
Permite que el sistema responda mejor a presiones humanas (descargas, sequías, urbanización)
1. Calidad hidromorfológica

## Slide 7
Actividades que afectan la calidad hidromorfológica
1. Calidad hidromorfológica

## Slide 8
1. Calidad hidromorfológica
1 Calidad de la cuenca
2 Características hidrológicas
3 Alteraciones humanas
Índice de Calidad Hidromorfológica
Se evalúa un tramo de aprox. 100 m de largo por hasta 10 m de ancho.
Evaluación de tres bloques, cada uno con un máximo puntaje de 40 pts (120 en total).
Se pueden presentar cinco categorías de acuerdo con el puntaje obtenido:

## Slide 9
Bloque 1. Calidad de la cuenca
1. Calidad hidromorfológica
Porcentaje de especies nativas en la zona de ribera
Se califica por cada ribera (derecha e izquierda).
Casi todas (71 a 100%) | Muchas (51 a 70%) | Pocas (31 a 50%) | Muy pocas (0 a 30%)
5 puntos | 3 puntos | 2 puntos | 0 puntos

## Slide 10
Bloque 1. Calidad de la cuenca
1. Calidad hidromorfológica
Grado de erosión de los bancos
Muy poco (o a 10%) | Poco (11 a 50%) | Mucho (51 a 80%) | Casi todo (81 a 100%)
10 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 1 puntos

## Slide 11
Bloque 1. Calidad de la cuenca
1. Calidad hidromorfológica
Materiales en el fondo del río
4 o más tipos | 3 tipos | 2 tipos | 1 tipo
10 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 1 puntos

## Slide 12
Bloque 1. Calidad de la cuenca
1. Calidad hidromorfológica
Porcentaje de la ribera utilizado para actividades ganaderas o agrícolas.
Se califica por cada ribera (derecha e izquierda).
Muy poco (o a 10%) | Poco (11 a 50%) | Mucho (51 a 80%) | Casi todo (81 a 100%)
5 puntos | 3 puntos | 2 puntos | 0 puntos

## Slide 13
Bloque 2. Características hidrológicas
1. Calidad hidromorfológica
Presencia de presas aguas arriba (a menos de 1 km)
No | Sí
10 puntos | 1 puntos
Número de combinaciones de velocidad-profundidad
4 tipos | 3 tipos | 2 tipos | 1 tipo
10 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 1 puntos

## Slide 14
Bloque 2. Características hidrológicas
1. Calidad hidromorfológica
Extracciones de agua o canalización
No | Canalizaciones o extracciones menores | Gran parte canalizada o varias extracciones | Totalmente canalizado o extraído
10 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 1 puntos

## Slide 15
Bloque 2. Características hidrológicas
1. Calidad hidromorfológica
Cantidad de agua en el río
Alcanza la base de los bancos | 75% | 74 al 25% | Muy poca
10 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 1 puntos

## Slide 16
Bloque 3. Alteraciones humanas
1. Calidad hidromorfológica
Descargas de aguas negras directas al cuerpo de agua.
No | Sí
10 puntos | 1 puntos
Número de actividades humanas alrededor del río
Ganadería, agricultura, extracción de materiales pétreos, turismo, asentamientos humanas, etc.
Sin actividades | 1 actividad | 2 a 3 actividades | Más de 4
10 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 1 puntos

## Slide 17
Bloque 3. Alteraciones humanas
1. Calidad hidromorfológica
Porcentaje del terreno con actividades humanas.
Muy poco (0-19%) | Poco (20-49%) | Mucho (50-79%) | Casi todo (80-100%)
10 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 1 puntos

## Slide 18
Bloque 3. Alteraciones humanas
1. Calidad hidromorfológica
Porcentaje de basura y/o escombro en la zona de ribera.
Muy poco (0-19%) | Poco (20-49%) | Mucho (50-79%) | Casi todo (80-100%)
10 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 1 puntos

## Slide 19
Vegetación que crece a la orilla de los cuerpos de agua, en la Ribera.
Plantas adaptadas a la humedad que proporciona el cuerpo de agua, son capaces de resistir las inundaciones.
Son una transición entre los ecosistemas terrestres y acuáticos.
2. Calidad de Bosque de Ribera

## Slide 20
2. Calidad de Bosque de Ribera

## Slide 21
2. Calidad de Bosque de Ribera

## Slide 22
2. Calidad de Bosque de Ribera

## Slide 23
Considerar el tramo del río monitoreado y aprox. 10 m desde donde termina el banco del río hacia la vegetación terrestre (depende de la inclinación de la ribera).
Se califican 4 Bloques, la calificación final de cada bloque deberá tener valores entre 0 y 25 puntos.
Con la suma de las 4 secciones se da una calificación de entre 0 y 100 puntos dividida en 5 posibles calificaciones.
2. Calidad de Bosque de Ribera
Muy Buena | 91-100
Buena | 75-90
Media | 55-74
Mala | 30-54
Muy Mala | 0 -29

## Slide 24
Bloque 1. Grado de cobertura de la vegetación
2. Calidad de Bosque de Ribera
Porcentaje de la zona de ribera con vegetación (sin contar pastos).
80 a 100% | 50 a 79% | 11 a 49% | 0 a 10%
25 puntos | 10 puntos | 5 puntos | 0 puntos

## Slide 25
Bloque 1. Grado de cobertura de la vegetación
2. Calidad de Bosque de Ribera
BONUS: Porcentaje de la zona de ribera conectado con el ecosistema terrestre
Todo (100%) | Mucho (50 a 99%) | Poco (25 a 49%) | Muy poco (0 a 24%)
+10 puntos | +5 puntos | -5 puntos | -10 puntos

## Slide 26
Bloque 2. Estructura de la vegetación de la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
Porcentaje de árboles y arbustos en la zona de ribera
100 a 75% son árboles | 74 a 50% son árboles y más de 25% arbustos | 0 a 50% son árboles y 24 a 10% son arbustos | Árboles y arbustos menores al 10%
25 puntos | 10 puntos | 5 puntos | 0 puntos

## Slide 27
Bloque 2. Estructura de la vegetación de la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
BONUS: Porcentaje de plantas acuáticas en la orilla
>50% | Entre 59 y 25% | Menos del 25%
+10 puntos | +5 puntos | 0 puntos

## Slide 28
Bloque 2. Estructura de la vegetación de la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
Sí | No
+5 puntos | 0 puntos
BONUS: Conexión entre arbustos y sotobosque

## Slide 29
Bloque 2. Estructura de la vegetación de la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
Árboles en filas y sotobosque abundante | Árboles y arbustos distribuidos en manchas | Árboles en fila con poco sotobosque | Ninguna
+5 puntos | -5 puntos | -10 puntos | 0 puntos
BONUS: Selecciona una opción:

## Slide 30
Bloque 3. Calidad de la vegetación en la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
Número de especies de árboles nativos en la ribera
Se contesta dependiendo del tipo de ribera

## Slide 31
Bloque 3. Calidad de la vegetación en la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
BONUS: Qué tan continuo es el bosque de ribera (largo y ancho)
Continuo y ocupa del 100 al 75% del ancho | Continuo y ocupa de 64 a 50% del ancho | Ninguna de las anteriores
+10 | +5 | 0

## Slide 32
Bloque 3. Calidad de la vegetación en la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
BONUS: Número de especies de arbustos en la ribera
Se contesta dependiendo del tipo de ribera.

## Slide 33
Bloque 3. Calidad de la vegetación en la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
BONUS: Presencia de especies de árboles introducidas
No | Sí, aisladas | Sí, formando grupos
0 puntos | -5 puntos | -10 puntos

## Slide 34
Bloque 3. Calidad de la vegetación en la zona de ribera
2. Calidad de Bosque de Ribera
BONUS: Basura en las riberas
No | Sí
0 puntos | -10 puntos
BONUS: Construcciones en las riberas
No | Sí
0 puntos | -5 puntos

## Slide 35
Bloque 4. Naturalidad del cauce
2. Calidad de Bosque de Ribera
Grado de modificación del cauce
Sin modificaciones | Pocas modificaciones en orillas | Muchas modificaciones en orilla | Totalmente modificado
25 puntos | 10 puntos | 5 puntos | 0 puntos

## Slide 36
Bloque 4. Naturalidad del cauce
2. Calidad de Bosque de Ribera
No | Sí
0 puntos | -10 puntos
BONUS: Estructuras sólidas denro del río.

## Slide 37: Sitio de Referencia
Recordemos que para validar el sitio de referencia es importante que tenga una
  Muy Buena Calidad Hidromofológica
  Muy Buena Calidad de Bosque de Ribera.